Сборно-разборная сауна предназначена для  парных процедур тела человека горячим сухим воздухом при температуре от +60 до +110Со.

Внимательно  прочитайте всю инструкцию.

Не вскрывайте упаковку сауны до начала работы по сборке. Для предотвращения деформации дерева комплект сауны следует хранить в сухом, теплом месте, в лежачем положении.

Перед началом сборки проверьте комплектность  сауны.

В комплект входит:

|  | Комплектация сауны |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | ед изм | кол-во |
| 1 | Панель – А лицевая | шт | 1 |
| 2 | Панель – Б боковая левая | шт | 1 |
| 3 | Панель – В тыльная | шт | 1 |
| 4 | Панель – Г боковая правая, с креплением для электрокаменки | шт | 1 |
| 5 | Верхняя накрывочная панель | шт | 1 |
| 6 | Полок | шт | 2 |
| 7 | Светильник | шт | 1 |
| 8 | Ограждение светильника | шт | 1 |
| 9 | Термогигрометр SAWO | шт | 1 |
| 10 | Дверная ручка | к-кт | 1 |
| 11 | Вентзадвижка | шт | 1 |
| 12 | Наружные притворные уголки 45х45 мм | шт | 4 |
| 13 | Внутренние притворные уголки 32х25х25 мм | шт | 3 |
| 14 | Наружные верхние боковые притворные уголки 45х45 мм | шт | 4 |
| 15 | Внутренние верхние боковые притворные уголки 32х25х25 мм | шт | 4 |
| 16 | Наличники дверные, наружные | шт | 2 |
| 17 | Наличники дверные, внутренние | шт | 2 |
| 18 | Крепление панелей (винт конфирмат 7,0х7) | шт | 20 |
| 19 | Шестигранный ключ | шт | 1 |
| 20 | Электрокаменка Harvia Vega Compact BC35 (3,5 кВт) | шт | 1 |
| 21 | Камни диаметром 4-8 см. | к-кт | 1 |
| 22 | Подспинник 27х95х1030 мм | шт | 2 |
| 23 | Напольный трапик 900х600 мм | шт | 1 |
| 24 | Распределительная коробка | шт | 1 |
| 25 | Гвозди без шляпок 40х1,6 мм | шт | 120 |
| 26 | Саморезы 75х3,5 мм | шт | 4 |
| 27 | Соединительный кабель резиновый типа HO7RN-F, длиной 3,0м | шт | 1 |

К сведению покупателя.

Данная конструкция сборно-разборной сауны проектировалась под электрокаменку Harvia Vega Compact BC35 (3,5 кВт). Отверстия под крепления каменки размечены и подготовлены (на внутренней части панели Г).

Технические характеристики:

1. Модель сборно-разборной сауны «MS – 1212» рассчитана на два человека и предназначена для бытового применения.

2. Температурный режим обеспечивает от +80 до +110Со.

3. Облицовочный материал – липа.

4. Силовой каркас – брус 40х40 и 70х40 сосна.

5.Утеплитель Rokwool толщиной 50мм.

6. Наружные габариты:

- высота  - 2 130мм

- ширина    - 1 230мм

- длина - 1 270мм

Внутренние габариты:

- высота – 2 060мм

- ширина   - 1 090 мм

- длина – 1 130 мм

Расчетный  сборно-разборной сауны :

- панель А – 47,57кг;

- панель Б – 46,17кг;

- панель В – 44,47кг;

- панель Г – 47,30кг;

- верхняя накрывочная панель – 28,14кг.

Всего расчетный вес – 213,65 кг.

7. Потребляемая мощность – 3,5 кВт.

8. Модель сборно-разборной сауны «MS – 1212» соответствует требованиям государственной системы Укр СЕПРО

9. Обслуживание и эксплуатация:

- проверкой работы датчиков температуры;

- при обслуживании необходимо обращать особое внимание на состояние внутренней обшивки парного помещения, особенно потолочной части, вблизи печи;

- производить уборку парного помещения сразу после окончания банных процедур;

- тщательный осмотр конструкции должен производиться не реже двух раз в год;

- через каждые 5 лет внутреннюю обшивку парного помещения требуется менять.

Общие указания:

Настоящая конструкция сборно-разборной сауны  разработана для  легкой сборки в домашних условиях  без привлечения специалистов. Для сборки достаточно двух человек. Все отверстия под крепежные винты  намечены и подготовлены для соединения.

Необходимый инструмент:

- шестигранный ключ (в комплекте с винтами);

- отвертка для подключения электропроводов;

- легкий молоток для крепления притворных планок, гвоздями без шляпок;

Сборка панелей должна производиться на ровном горизонтальном полу. Место установки (постоянное) должно быть ровным, без уклонов, пол желательно кафельный (можно и на деревянном полу, но необходимо убирать после парения излишки влаги).

Если после установки сауны на постоянном месте образовались щели между полом и сауной, их можно заделать прозрачным силиконом для сантехнических работ. Щели между полом и сауной (до 5мм) ухудшать работу сауны не будут. Их можно оставить.

Общий вид крепления панелей винтами конфирматами. (Рис 1,2).

Рис. 1

Рис. 2

Порядок сборки:

1.Возьмите панель В и Г, соедините их. (Рис. 3).

Рис. 3

- Вставьте винты конфирматы в пазы и начинайте стягивать панели при помощи ключа, вращая по часовой стрелке винты.

- Следует  начинать с верхнего.

- Средние винты в последнюю очередь.

- Затягивать винты следует до легкого сопротивления. Потом по очереди сверху вниз до упора. Винты затягивать последовательно, постоянно наращивая усилия.

- Убедитесь, что панели  соединены достаточно прочно.

2. Потом к собранным панелям присоединить таким способом панель Б.

(Рис. 4)

Рис. 4

- Вставьте винты конфирматы в пазы и начинайте стягивать панели при помощи ключа, вращая по часовой стрелке винты.

- Следует  начинать с верхнего.

- Средние винты в последнюю очередь.

- Затягивать винты следует до легкого сопротивления. Потом по очереди сверху вниз до упора. Винты затягивать последовательно, постоянно наращивая усилия.

-Убедитесь, что панели  соединены достаточно прочно.

3. Панель А устанавливается в последнюю очередь.

После соединения всех панелей проверьте прочность соединения. (Рис. 5)

Рис. 5

4. Закройте шляпки винтов пластиковыми заглушками.

5. Установите дверную ручку. Проверьте, как открывается дверь. При необходимости отрегулируйте прижимной ролик дверной защелки (регулировочный винт).

6. Установите полки (верхнюю и нижнюю). (Рис. 6)

7. Установите электрокаменку в заранее подготовленные отверстия на внутренней части панели Г. (Рис. 6)

8. Уложите камни в электрокаменку, согласно Инструкции по монтажу и эксплуатации электрической каменки для саун. (Инструкция прилагается).

9. Установите светильник. (Рис. 6)

Рис. 6

10. Установите  ограждение светильника. (Рис. 6)

11. Установите подспинник и закрепите его саморезами – 4 шт. (Рис. 6)

12. Установите напольный трапик из реек. (Рис. 6)

13. Установите верхнюю накрывочную панель. (Рис. 7, Рис. 1)

Закрепите ее винтами конфирматами.

Рис. 7

14. Установите наружные верхние (боковые притворные уголки 4 шт.)(Рис. 8) Закрепите гвоздями без шляпок по 4 шт. на каждый уголок.

15.Установите внутренние верхние (боковые притворные уголки 4 шт.) Закрепите гвоздями без шляпок по 4 шт. на каждый уголок.

16. Изнутри сауны в верхней накрывочной панели установите вентзадвижку в вентиляционном отверстии. (Рис. 8)

Рис. 8

17. Установите наличники дверей. Закрепите гвоздями без шляпок, по 8 шт. на каждый наличник. (Рис. 9)

Рис. 9

18. Затем начинайте устанавливать внутренние притворные уголки из 3 шт. Закрепите гвоздями без шляпок по 8 шт. на каждый уголок. (Рис 9). Четвертый угол перекрывается наличником двери.

19. Установите наружные уголки. Закрепите их гвоздями без шляпок,  по 8 шт. на каждый. (Рис. 10)

Рис. 10

20. Только при помощи мастера-электрика установите распределительную коробку, которая находится в нижней части панели Г. Затем подключите электрокаменку, светильник, выключатель светильника, соединительный кабель к распределительной коробке. (Рис. 11)

Рис. 11

21. После полной сборки, сауна должна выглядеть как на рисунке (Рис. 12, 13, 14)

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

ПРАВИЛА

# ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

# сборно-разборной сауны

Во время хранения сауны на складе, а также в процессе монтажа, вагонка и брус  может набрать влажность от 15% до 25%, при  норме 6-8%. Поэтому перед вводом в эксплуатацию (или после длительного простоя) необходимо просушить  сауну в целом, для исключения появления трещин и деформаций на облицовочной  поверхности  и несущих конструкциях полок.

Процесс  прогревания  сауны необходимо проводить в течение 2-4х дней, в зависимости от влажности древесины.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1-й день – при открытых дверях  и вентзадвижке  произвести прогрев сауны до 40-50 градусов, в течении 4-х часов. После  окончания прогрева, закрыть двери и вентзадвижку и оставить сауну на ночь. Следить, чтобы температура  в сауне не поднималась выше 50 градусов.

2-й день – повторить.

3-й день – довести температуру до 80 градусов и держать температуру  в течении 4-х часов при закрытых дверях и открытой вентзадвижке. В конце прогрева  довести температуру до 100 градусов и вылить на камни 100-150 г. воды на камни. Выключить печь, закрыть двери, открыть вентзадвижку и оставить сауну на ночь.

4-й день - довести температуру до 100 градусов, вылить 100-150 г. воды на камни, при закрытых дверях и открытой вентзадвижке. Снизить температуру до 80 градусов. Повторить 3-4 раза.

После длительного простоя сауны в зимний период, в не отапливаемом помещении, необходимо повторить цикл просушки сауны.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

СБОРНО-РАЗБОРНОЙ САУНЫ

Парное помещение выполнено из высушенной древесины  лиственных пород (липа)  без какого либо защитного  покрытия и  эксплуатируется в экстремальных условиях (высокая температура и повышенная влажность),  поэтому требует особого ухода.

1. При вводе в эксплуатацию и при длительном перерыве в  работе бани необходимо произвести просушивание парного помещения  (см. правила ввода в эксплуатацию).

2. После каждого посещения парного помещения  необходимо произвести уборку, убрать мусор, излишки воды на полках и на полу, вынести емкости с водой и произвести сушку помещения при открытом вентканале.

Если остаточного тепла электрокаменки не достаточно для просушивания помещения, то необходимо ее включить до окончательного высыхания деревянных поверхностей и пола.

3. Запрещается  поливать из шланга водой парное помещение.

4. Для уборки парного помещения нельзя использовать бытовую химию.

5. Ароматическими добавками и маслами нельзя поливать и орошать стены и потолок парного помещения (древесина хорошо впитывает в себя запахи, от которых потом невозможно избавиться длительное время).

6. На электрокаменку можно поливать водой (за один раз не более 50-75мл воды, следовать указаниям завода производителя электрокаменки).

7. Масла и ароматические добавки (пиво) можно лить на электрокаменку только в разбавленном виде (иначе образуется большое количество продуктов сгорания).

8. Строго соблюдать правила и нормы пожарной безопасности.

9. Не реже одного раза в три месяца перебирать камни электрокаменки для замены  треснувших камней.

10. Следить за состоянием древесины внутри парного помещения.

11. Ограничивать пользованием дубовыми вениками (вызывает почернение древесины).

Категорически запрещается:

- обогревать каменкой сауны смежные помещения;

- сушить какие либо предметы (вещи) на каменке и над ней, включая веники;

- не допускать к пульту управления электрокаменкой посторонних людей  и детей;

- укладывать в емкость печи только специальные (пригодные для парения) камни;

- не ставить на электрокаменку каких либо посторонних предметов;

- не производить сушку бытовых вещей на электрокаменке;

Постоянно следить за местами возможного перегрева древесины  в  зоне установки печи.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие качества сауны при соблюдении условий транспортировки и хранения.

2. Гарантийный срок  эксплуатации – 2 года с момента продажи.

3. Гарантия не распространяется на сауну, если были нарушены  условия сборки и эксплуатации.

| Отметка о продаже | Дата продажи |
| --- | --- |